## Slide 1
River Power around Frome Anthony Battersby Chairman, Mendip Power Group

## Slide 2


*
*





Stowford
Tellisford
Shawford
Clifford
Staplemead
Croscombe
Witham Hole
Coleford
Bleadney
Burcott
Mendip Power Group
Lullington
Farleigh Hungerford

Ironstone

*
Hapsford
*
*
*

Iford
Farthingham

## Slide 3: Cele MPG
Instalowanie skutecznych systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Przyczyniać się do poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zdobyć środki do osiągnięcia tych celów.

## Slide 4
Site | Capacity (kW) | Type
Dunkirk | 3 | Turbina crossflow
Farthingham | 55 | Turbina Archimedesa
Hapsford | 58 | Turbina crossflow
Iford Manor | 44 | Turbina Archimedesa
Lullington | 66 | Turbina Archimedesa
Tellisford | 60 | Turbina Kaplana
Wallbridge | 12 | Turbina Francisa
Burcott Mill | 10 | Koło wodne
Alhampton | 10 | Turbina Archimedesa
Wookey Hole | 30 | Turbina Kaplana
Iwood Manor | 11 | Turbina crossflow
Littleton Mill | 28 | Turbina Francisa
Total | 387 | 
Działające Elektrownie Wodne w regionie Mendip

## Slide 5
Site | Capacity (kW) | Proposed Type
Clifford Hydro | 50 | Turbina śmigłowa
Iron Mill | 75 | Turbina Kaplana
Stowford | 70 | Turbina Kaplana
Wadbury | 70 | Turbina Kaplana
West Lydford | 55 | Turbina Kaplana
Weavers Mill | 90 | Turbina Kaplana
Kingston Mill | 50 | Turbina Kaplana
Job's Mill | 10 | Turbina Kaplan
Total | 470 | 
Elektrownie Wodne w budowie w regionie Mendip

## Slide 6
Undeveloped sites | Capacity (kW)
23 | 670
Grand Total | 1,527
Elektrownie wodne istniejące, ale nierozwinięte

## Slide 7: Doświadczenia z turbinami
Chart: Output from River Frome Turbines (flow=4.3 cumecs) July 2012 to October 2015
| 66kW Screw, LF=43% | 55kW Kaplan, LF=56% | 44kW Screw, LF=17% | 54.99kW Screw, LF=26%
Output (kW) | 861 | 925.419 | 412 | 434
Head (m) | 2.3 | 1.7 | 1.64 | 1.75

## Slide 8: Ograniczenia
1 Licencja Agencji Ochrony Środowiska
  Ocena ryzyka powodziowego
  Badanie geomorfologii
  Badanie koryta rzeki
  Zapewnienie przepływu rybom
  Badania przesiewowe węgorzy (grubość 2mm)
  Najwyższa granica podziału przepływu wynosi 1.3 x średniego przepływu, aczkolwiek może być niższy
2 Taryfa Gwarantowana (Feed in Tariff)
  Obecnie jedna trzecia początkowej (8.54p/kWh plus cena energii eksportowanej 4.8p)
  Niepewność z powodu częstych zmian
3 Koszt
  Małe elektrownie wodne są drogie (£7,000-£10,000 za zainstalowany kW)

## Slide 9: Koszt zainstalowania elektrowni wodnej

## Slide 10: Więcej informacji
  Anthony Battersby Tellisford Mill, Tellisford, Bath BA2 7RL, UK Telephone 44-(0)1373-830322
  E-Mail FBA@FBATM.BIZ